Sharp

Modo de serviço

MODO SERVIÇO DO TV SHARP MOD. C29ST98B

Para facilidade dos ajustes do aparelho, recomendamos o USO dos seguintes instrumentos:

1 - Gerador de barras com no mínimo 63 dB.

2 - Oscilosc6pio 60 MHz, duplo feixe;

3 - Gerador de áudio stereo;

4 - Multiparto;

5 - Freqüêncímetro;

6-VTVM;

NOTA:

1 - Não efetuar medições elétricas utilizando como terra Os dissipadores dos Fet’s Q3701 e Q3702, pois este terra e'

exclusivo da fonte de alimentação

2 Quando o aparelho estiver alimentado , cuidado para que Os dissipadores da PCI fonte não encoste no TRC,

para evitar danos no produto.

3 - Ao retirar a placa do gabinete, não descarregar o TRC nos dissipadores e sim na malha terra do TRC.

4 - Para realizar qualquer ajuste e' necessário posicionar o aparelho no modo serviço, seguindo Os passos abaixo:

4-1- Selecionar o canal 03 e desligar o TV.

4-2- Desconectar  o cabo AC da tomada e em seguida conecta-lo com a tecla LIGA do aparelho pressionada e aguardar ate' o aparelho ligar.

5 -	Para selecionar Os itens de ajustes utilize as teclas CH UP/DOWN, para alterar Os ajustes as teclas VOL UP/DOWN e

para gravar acione a tecla SAIR C desligue o aparelho através da tecla liga do controle remoto.

OBS:	Caso seja acionado a tecla 4 com o aparelho no modo fabrica será' necessário refazer todos Os ajustes, pois nessa condição

Os ajustes assumem a posição default.

Na substituição do IC102 ~ necessário refazer Os ajustes.

# AJUSTE DE AFT

2 -	Acionar a tecla SAIR do controle remoto.

3 -	Desconectar a antena e efetuar a sintonia automática para retirar Os canais da mem6ria.

4 -	Selecionar o canal 03 na imagem principal e na sub-imagem.

5 -	Conectar o Gerador de Barras no terminal de antena.

6 -	Desligar o aparelho através da tecla LIGA do TV (não pode ser através do controle remoto).

7 -	 Religar o aparelho através da tecla LIGA do TV (o aparelho retoma no modo de Serviço).

8 -	Para ajustar AFT da imagem principal acionar a tecla 01 do controle remoto e aguardar até a indicação OK aparecer na tela.

9 -	Para ajustar AFT da sub-imagem acionar a tecla 02 do controle remoto e aguardar ate' a indicação OK aparecer na tela.

10- Acionar a tecla SAIR do controle remoto para gravar Os dados na mem6ria.

1 1-Desligue o aparelho utilizando a tecla Liga/Desl. do controle remoto.

# AJUSTE TINT

1 - Posicionar o aparelho no modo Serviço.

2 -	Acionar a tecla canal UP ou Down do controle remoto selecionando o endereço ( HUE).

3 - Selecionar o padrão de barras NTSC no gerador.

4 -	Através das teclas volume UP/DOWN obter a melhor fase da cor.

CENTRALIZACAO HORIZONTAL

I - Posicionar o aparelho no modo Serviço.

2 -	Acionar a tecla canal UP ou Down do controle remoto selecionando o endereço ( HSH).

3 - Selecionar o padrão  monoscope no gerador.

4 - Através das teclas volume UP/DOWN obter a melhor centralização da imagem

# LARGURA HORIZONTAL

1 - Posicionar o aparelho no modo Serviço.

2 -	Acionar a tecla canal UP ou Down do controle remoto selecionando o endereço (EW).

3 - Selecionar o padrão centre monoscope no gerador.

4 -	Ajustar a largura do quadro de forma a obter 10% de overscan nas laterais através das teclas volume UP/Down.

# PIN-CUSHION HORIZONTAL

1 - Posicionar o aparelho no modo Serviço.

2 -	Acionar a tecla canal UP ou Down do controle remoto selecionando o endereço ( PW).

3 - Selecionar o padrão quadriculado no gerador.

4 -	Através das teclas volume UP/DOWN obter o mínimo de curvaturas verticais nas laterais da tela.

# FLAT HORIZONTAL

1 - Posicionar o aparelho no modo Serviço.

2 -	Acionar a tecla canal UP ou Down do controle remoto selecionando o endereço ( CP).

3 - Selecionar o padrão quadriculado no gerador.

4 -	Através das teclas volume UP/DOWN obter o mínimo de curvaturas verticais nos cantos da tela.

# CORRECAO TRAPÉZIO

I -	Posicionar o aparelho no modo Serviço.

2 -	Acionar a tecla canal UP ou Down do controle remoto selecionando o endereço (TC).

3 -	Selecionar o padrão quadriculado no gerador.

4 - Através das teclas volume UP/DOWN obter o a melhor geometria dos quadrados da tela.

# LINEARIDADE VERTICAL

1 - Posicionar o aparelho no modo Serviço.

2 -	Acionar a tecla canal UP ou Down do controle remoto selecionando o endereço (VS).

4 - Através das teclas volume UP/DOWN obter a melhor linearidade da imagem.

# ALTURA VERTICAL

1 - Posicionar o aparelho no modo Serviço.

2 -	Acionar a tecla canal UP ou Down do controle remoto selecionando o endereço (VA).

3 - Selecionar o padrão circulo no gerador de barras.

4 -	Através das teclas volume UP/DOWN obter a melhor altura da imagem.

# CORRECAO  S

1 - Posicionar o aparelho no modo Serviço.

2 -	Acionar a tecla canal UP ou Down do controle remoto selecionando o endereço ( SC).

3 - Selecionar o padrão circulo no gerador de barras.

4 -	Através das teclas volume UP/DOWN obter a melhor linearidade da imagem.

# CENTRALIZACAO VERTICAL

I - Posicionar o aparelho no modo Serviço.

2 -	Acionar a tecla canal UP ou Down do controle remoto selecionando o endereço ( VSH).

3 - Selecionar o padrão circulo no gerador de barras.

4 -	Através das teclas volume UP/DOWN obter a melhor centralização da imagem.

# AJUSTE SCREEN

1 - Posicionar o TV no modo AV.

2 -	Diminuir o screen e observar na tela o apagamento total da emissão.

OBS:	Caso o ajuste fique abaixo do ponto ideal, a imagem permanecera normal, porem Os caracteres ficarão escuro.

AJUSTE R,G e B	-

1 - Posicionar o aparelho no modo Serviço.

2 -	Acionar a tecla canal UP ou Down do controle remoto selecionando o endereço ( R), (G) ou (B).

3 -	Selecionar o padrão escala de cinza no gerador de barras.

4 -	Através das teclas volume UP/DOWN ajustar Os dados ate' obter uma boa escala de cinza.

# AJUSTE AGC

1 -	Conectar gerador de barras na entrada de antena, com nível de sinal de 63dB.

2 - Posicionar o aparelho no modo Serviço.

3 -	Acionar a tecla canal UP ou Down do controle remoto selecionando o endereço AGC.

4 -	Através das teclas volume UP/DOWN obter a melhor relação sinal / ruído.

SEPARAÇÃO DE CANAIS HSBC (Ajuste automático)

-	Aterrar o terminal negativo dos capacitores C308 e C329.

2 -	Conectar gerador de áudio stereo com 3KHz para canal D e 300Hz para canal E,

com 14% de Modulação na Entrada de Antena.

3 - Posicionar o aparelho no modo Serviço.

4 -	Acionar a tecla 3 do controle remoto ( HSBC ) e aguardar a indicação OK aparecer na tela.

OBS: Caso a sua empresa não possua o Gerador de áudio Stereo, laca Os ajustes Nível de entrada, Wide band e Spectral

manualmente como mostra a seguir.

# AJUSTE NÍVEL DE ENTRADA

I - Posicionar o aparelho no modo Serviço.

2 -	Acionar a tecla canal UP ou Down do controle remoto selecionando o endereço (LIN).

3 -	Através das teclas volume UP/DOWN ajustar Os dados para o valor II.

# AJUSTE WIDE BAND

1 - Posicionar o aparelho no modo Serviço.

2 -	Acionar a tecla canal UP ou Down do controle remoto selecionando o endereço ( WID).

3- Através das teclas volume UP/DOWN ajustar os dados para o valor 16

# AJUSTE SPECTRAL

1 -	Posicionar o aparelho no modo Serviço.

2 -	Acionar a tecla canal UP ou Down do controle remoto selecionando o endereço ( SPE).

3 -	Através das teclas volume UP/DOWN ajustar Os dados para o valor 16.

# AJUSTE PAGC

1 -	Conectar gerador de barras na entrada de antena, com nível de sinal de 63dB

2 - Posicionar o aparelho no modo Serviço.

3 -	Acionar a tecla canal UP ou Down do controle remoto selecionando o endereço PAGC.

4 -	Através das teclas volume UP/DOWN obter a melhor relação sinal / ruído.

# DELAY HORIZONTAL DO PIP

1 - Posicionar o aparelho no modo Serviço.

2 -	Acionar a tecla canal UP ou Down do controle remoto selecionando o endereço ( HDEL).

3 - Selecionar o padrão circulo no gerador de barras.

4 -	Através das teclas volume UP/DOWN obter a melhor imagem

# AJUSTE DO TRANSMISSOR HEADPHONE

2 - Ajustar L351 para obter a freqüência de 75,5 MHz -- 0,2 MHz.

OBS:

Com TV desligado da tomada aperta liga no TV e pluga a flecha na tomada

tabela CI's equivalência

Alguns defeitos

TV SHARP C-2012 B Linha vertical chuviscada canto esquerdo trocar c739 10uf/160v

# TV Sharp Modelo C-2095B

Defeito: Imagem amarelada, falta o azul

Solução: Ao medir a saída RGB, notei q a tensão no transistor Q852 (2SC3417) estava alta, próxima do valor de tensão RGB 180V.Os outros canhões estavam normais, por isso , desconfiei do IC801 (IX1207CE),mas pelo osciloscópio o sinal estava presente no pino 12 com o nível um pouco abaixo do normal, mas o suficiente para excitar a saída B. Algo estava matando o sinal B(Azul) entre a placa principal e a PCI do Tubo. Seguindo um fio(081) q sai PCI do tubo indo à placa de sintonia, achei Q18xx BC547A em curto.

# TV Sharp Modelo C-2090A-CR

Defeito: Liga, mas, ao apertar qualquer outra tecla desliga sozinho.

Solução: Verifique na PCI q fica entre a placa principal e a placa de controle, o transistor Q19(BC547) em curto, causando este defeito por deixar a matriz de teclas descontrolada.

Defeito: Falta um dígito no display de canal

Solução: Verifique na placa de controle e sintonia, o resistor R1077 de 1K aberto ligado ao pino07 de IC1004(IX0149CE).

Modelo: C-2015 Defeito: Vertical fechado sem som shock L-605 aberto. Passo Para detectar o defeito: Foi pura intuição bastou medir em escala de RX1 e ver que ela estava aberta.

Modelo: C-2041B Defeito: Fonte com 40 Volts Trocar o capacitor C-1022 de 100nF(.1µF). Passo Para detectar o defeito: Foi pura intuição bastou medir em escala de RX1 e ver que ele estava em curto.

Modelo: TVC-2013 Defeito: Apagada sem alta tensão. Q-701 C144 abeto. Passo Para detectar o defeito: Foi pura intuição bastou medir os pinos do CI IC-201 TDA -8360 e ver que a tensão do pino 36 era de 0 Volts. Já no pino 10 do IC-101 a tensão aprecia Quando ligava e desligava pelo botão ON OFF, O Q-701 Controla o Q - 703 que controla o Q - 702 que é o liga desliga, no meu caso era o Q - 701 aberto.

Modelo: TVC-1484 A VHF/UHF Defeito: Sem cor (Cor Vai e Volta) Capacitor de Cerâmica de 10K C-821 em curto. Passo Para detectar o defeito: Foi pura intuição bastou medir os pinos do CI IC-901 e ver que a tensão do pino 9 era de 0 Volts, bastou retirar o capacitor do pino 10 e Trocar, a cor voltou.

Modelo: C - 2199-B Defeito: apagada, sem alta tensão. C-731 330µF X 25 Volts em curto. Passo Para detectar o defeito: Não foi difícil foi só verificar a tensão no +B de 12 Volts em cima do capacitor C-731 e ver que a tensão era de 10 Volts e no coletor do transistor driver horizontal e ver que estava baixa com apenas 45 Volts.

Modelo: C -1467B Defeito: apagada acende e muda de canais e fica piscando os Dígitos na tela Defeito C-1040 de 82 Pf. Passo Para detectar o defeito: Foi trocado o Cristal e não resolveu , foi consertado por pura intuição .

Modelo: C - 1491B Defeito: Fonte com tensão alta Defeito Trocar R-706 de 10 Aberta Passo Para detectar o defeito: O diodo Zener e o Transistor de saída horizontal estava em curto. Foi feito uma vistoria no circuito e verificou-se a resistência aberta.

Modelo: C -2041 Defeito: vertical fechado. Trocado a resistência de 1 R-521 estava aberta e Circuito integrado IC-501 em curto. Passo Para detectar o defeito: Percebeu-se que não tinha tensão de +B na alimentação do Circuito Integrado IC-501 LA -7837.A resistência que vem do Flayback para o diodo retificador estava aberta. O CI estava em curto, Provocado pelo Capacitor C-505 de 100µF X35V que ficava com pouca capacidade após esquentar.

Modelo: 20R11 Defeito: Não liga mas o defeito é no processador pois a fonte está normal Chock de 2,2µH L-1001 e diodo Zener de 22 Volts ZD-660. Passo Para detectar o defeito: Foi desligado o pino 41 do IC - 1001 e acrescentado uma resistência de 10K ohms do coletor de Q-1003 ao +B pino 42 e acendeu. Então conclui-se que o defeito era estes componentes.

Modelo: 20RS07 Defeito: Apaga após alguns instantes. R-664 de I mega aberta. Passo Para detectar o defeito: Quando ligada ela estava perfeita de som e imagem. Foi verificado a Fonte mesmo apagada a tensão de 115 Volts estava normal, Foi verificado que ao desligar pelo botão de ON-OFF a tensão do pino 42 do CI- LA7685 era de (7,8) Volts caia para (0) Volts e ao ligar ela restabelecia a mesma. Ao se desligar o componente diodo D-658 ela ficava normal então o defeito estava na proteção foi só testar os componentes do ABL e ver que a Resistência de 1 mega estava aberta.

Modelo: C -2025 Defeito: Fonte não arma: Trocado a resistência de 100K R-704 estava aberta. Passo Para detectar o defeito: Percebeu-se que na base de Q-701 2SC2365 a tensão era muito baixa.

Modelo: C 2025A Defeito: Imagem Balança quando a cena é Muito viva ou quando troca de Câmera Resistência de 22K (R-733) aberta. Passo Para detectar o defeito: Foi verificado a Tensão da fonte no coletor de Q-701 estava em 140Volts Verificou-se o SCR D-712, D-713, Q-705 e Todas as resistências neste circuito Vide fig. 1. Defeito constatado resistência de 22K ohms (R-733) aberta.

Modelo: C 2082B Defeito: Fonte baixa com 80 Volts Imagem normal Capacitor C-719 aberto Passo Para detectar o defeito: Bastou verificar se tinha ruído no +B da fonte com um mult. teste em escala de AC com um capacitor de 100K isolando a tensão DC e ver que tinha ruído , foi só trocar o capacitor C-719 de 270µF × 160 Volts.

Modelo: C 2026H Defeito: apagada Diodo Zener ZD-708 de 130 Volts em curto Passo Para detectar o defeito: Não foi constatado nada ruim antes de ligar o aparelho troque o capacitar C-712 da fonte mesmo que ele esteja bom .

Modelo: C -1632B Defeito: Ruído no Vídeo do centro da tela para cima: Trocado o Capacitor eletrolítico 220µF × 63 Volts C-507 Passo Para detectar o defeito: Percebeu-se que o ruído era do tipo linearidade, então foi fácil. Bastou testar os capacitores eletrolítico do vertical.

Modelo: C - 14T51 Defeito: só pega o canal 2. IC-1002 24C02 Memória. Passo Para detectar o defeito: Foi verificado que se fizer a sintonia ela pegava todos os canais mas se fosse mudar do canal 13 para o canal 2 ao chegar ao canal 2 ela apagava todos os outros canais . Teria que fazer tudo de novo.

Modelo: C - 2188 Defeito: o contraste não atua. R-430 de 680K aberta. Passo Para detectar o defeito: Foi verificado que a tensão no ABL estava muito negativa.

Modelo:- 20T51 Defeito: sintonia não atua. Q-206 Passo Para detectar o defeito: Foi verificado a tensão de 33Volts, ela só variava de 20 até 28 Volts foi só trocar o Q-206 estava com fuga de corrente entre coletor e emissor.

Modelo: - 20T51 Defeito: sintonia não atua. Q-206 Passo Para detectar o defeito: Foi verificado a tensão de 33Volts, ela só variava de 20 até 28 Volts foi só trocar o Q-206 estava com fuga de corrente entre coletor e emissor.

Modelo: - 1430A Defeito: vertical enrolado em cima e em baixo. C-517 de 470µFX16Volts aberto. e Chock L-605 aberto. Passo Para detectar o defeito: Foi verificado que a tela não acendia e o leda estava apagado.

Modelo: - 2899A Defeito: apaga após 5 a 10 Minutos de funcionamento. C-226 de 10K cerâmica em curto. Passo Para detectar o defeito: Foi encontrado por pura intuição.

Modelo: - 1491B Defeito: tela acende com bastante chuvisco não pega cana. Solda fria no circuito (nem sempre e este defeito ) Passo Para detectar o defeito: Foi verificado a tensão no transistor Q-204 tinha 32 Volts no pino 1 do plug (P) e no pino 5 da placa de memória então fio só dar uma olhada no circuito impresso e ver que estava sem solda no pino 2 do plug (N).

Modelo C-20ST58 Defeito: Sem imagem com a tela apagada e apitando . Foi trocado o Transistor Q-602 C2482, aparente bom mais o defeito era ele.

Modelo: C - 1404A Defeito: apagada mas o filamento do tubo acende não tem som . trilha do circuito impresso esta partida devido ao calor, entre o pino do D-602 e o pino do C-630. Passo Para detectar o defeito: Foi aumentada a tensão da grade screen do tubo (através do potenciômetro de screen no (FlayBack) verificou-se que o vertical esta parado (digo pifado). Verificado o +B no Coletor do Transistor Q-603 não tinha tensão, mais tinha tensão no cátodo do diodo D-602 testou-se as trilha do circuito impresso que estava partida entre o pino do D-602 e o pino do C-630. devido ao calor.

Modelo: C 20R12 Defeito : Tela azul quando se pede para fazer sintonia passa por cima do canal se tocar no botão de volume até a informação na tela ficar verde, no momento que a sintonia passa pelo canal ela para e a imagem parece que esta com o A.G.C. saturado e sem sincronismo. Bobina do AFT com o Capacitor interno danificado Passo Para detectar o defeito: Foi soldado um trimmer Tipo DAU de 3 a 30 pf sobre a bobina de AFT (T-204) e ajustado o trimmer com a televisão na posição sintonia parada no ponto em que a imagem estava quase entrando, foi feito o ajuste e a TV ficou boa. Foi retirado a bobina e destruído o capacitor de cerâmica tubular que estava dentro da bobina , e colocado a bobina no lugar de novo sem o capacitor e repostos o trimmer e ajustado novamente ate a imagem ficar boa então foi retirado o trimmer e verificado o valor em pf no Capacimetro no caso o valor era de 13 pf colocou-se um capacitor de 15pf por baixo do Chassis sobre os terminais da bobina e feito um retoque no ferrite da bobina. No caso este defeito era provocado pelo capacitor interno que estava danificado pela corrosão.

Modelo: C 2035B Defeito: E o mesmo defeito da anterior só que esta não e processada automática, fica mais fácil de perceber que o defeito é de AFT. Esta TV também estava com o som baixo. Bobina do AFT descalibrada e também a bobina Discriminadora de som devido a corrosão no Capacitor interno. Passo Para detectar o defeito: Foi só virar a chave de sintonia e fazer sintonia que ela ficou boa quando virou-se a chave ela saia de sintonia novamente então o defeito e a bobina de AFT T-201A . Deu-se um retoque no núcleo de ferrite e ela ficou boa, Já o som foi só retocar o núcleo da bobina de som T-301 e ficou boa. No caso se deve colocar uma bobina nova pois o capacitor de cerâmica interno já esta com alguma alteração devido a corrosão.

Modelo: C -1453 Defeito: Tela azul com linhas de retorno, ou Vermelha, ou Verde. Azul Q-853 C2229 R-866 de 18K , Vermelho Q-851 R-868,Verde Q-852 R-860 Passo Para detectar o defeito: Foi verificado que a tensão no coletor de Q-853,ou Q-851, Q-852 estava abaixo de 50 Volts, desligado o soquete do tubo pois Também se o tubo estiver com o cátodo em curto dar o mesmo sintoma, a resistência aberta ou o transistor em curto pode ocorrer o mesmo defeito. Tem aparelho que tem um centelhador do coletor do transistor para a terra, que também dá este defeito.

Modelo: C -1491B Defeito: Com chuvisco sem canais. O pino 2 do plug (N) estava sem solda. Passo Para detectar o defeito: Foi verificado que a tensão no coletor de Q-204 é de 32 Volts e no pino 1 do plug (p) é igual a 32 Volts e também no pino 5 da placa de memória. No nosso caso não precisou muito bastou fazer uma verificação visual no circuito e ver que o pino 2 do plug (N) estava sem solda.

Modelo C-20ST58 Defeito: Sem imagem com a tela apagada e apitando . Foi trocado o Transistor Q-602 C2482, aparente bom mais o defeito era ele.

Modelo C-1453 Defeito apagada. Ao colocar as pontas do multiteste entre base e emissor, na escala de RX1 (Ponta, positiva na base) de Q-707 (2SC 144) se ela acender mudando de canais sozinha enquanto manter as pontas ligadas. O defeito e um sensor de canais em curto, ou o pente de diodo na entrada do micro com um diodo em curto.

# GUIA DE CONSERTO TVC SHARP 2013/ 1453/ 2053

1.º ) TV NÃO LIGA

Este televisor possui 2 terras diferentes, um para o primário da fonte e outro para o secundário da fonte.

1. Verificar se existe tensão A/C depois do cabo de alimentação;

2. Verificar se a tensão A/C passa pelo fusível;

3. Verificar se a tensão está passando pelo resistor R701;

4. Verificar se a tensão D/C ( 160 Vcc ( rede 110V) ) está normal no capacitor C707;

5. Verificar se a tensão D/C ( 160 Vcc ( rede 110V) ) chega até o terminal D do Fet QX701, se o Fet estiver matando a tensão, substitua-o;

6. Verificar se está presente a tensão de Start (18V) no pino 2 do IC701, TDA8380A que chega através dos resistores R702 e R717;

7. Verificar se o sinal está normal no terminal G do Fet;

8. Verificar o aterramento do Fet através dos resistores R725, R728 e R729 (estes são 3 de 1R em paralelo, pode-se usar 2 de 1R5 em paralelo.);

9. Verificar Vcc do IC701, pino 5;TDA8380 ;

10. Verificar tensão no pino 10 do IC701;

11. Substituir o IC701.

OBSERVAÇÕES :

1) Terra do primário da fonte : Capacitor dobrador C707 ou pino 10 do Trafo T701

2) R725, R728 e R729 são 3 resistores de 1R em paralelo, pode-se usar 2 resistores de 1R5 em paralelo.

3) Esta TV não tem chave Liga/Desliga.

4) Sobre o resistor R701 temos as seguintes tensões :

Rede de 110Vac = 160Vcc

Rede de 220Vac = 300Vcc

1.º ) TV NÃO LIGA ( CONTINUAÇÃO )

1) Verificar se existe 115V no resistor R617;

2) Se não existir, verificar a causa ( D709 );

3) Verifique se existe 12V no coletor de Q101;

4) Verifique se existe 5V no emissor de Q101;

5) Verifique se existe Vcc ( 5V ) no pino 42 do IC101; TC 5845

6) Verifique Vcc no pino 8 IC102 (memória) TAI 24C02 e também o pino reset do micro IC 101 ( pino 33 ) TC 5845;

7) Verifique o cristal X101;

8) Verifique a chave ON/OF pinos 17 e 20 do micro IC 101;

9) Verifique a interligação DATA, CLOCK entre o micro e a memória EPROM, pinos 5 e 6 da EPROM e pinos 40 e 41 do micro;

10) Verifique o pino POWER ( pino 8 do micro );

11) Verifique o Q707;

12) Verifique os transistores Q706 e Q708;

13) Verifique a tensão de 9V no anodo de D713 e a tensão de 8V no catodo de D713;

14) Verifique a tensão de +/- 8V sobre o zener D608;

15) Verifique o integrado IC201 TAI24C02;

16) Verifique o circuito de proteção;

17) Verifique o item TV NÃO OSCILA.

OBSERVAÇÕES :

1) Terra do secundário da fonte ( = blindagem do varicap )

2) Pino 8 do micro ( POWER ) 0V quando liga o aparelho;

3) A tensão sobre o D709 é de 115V mesmo em STAND-BY.

# CIRCUITO DE PROTEÇÃO

# PROT HI

1) Verifique a tensão no pino 7 do IC501 ( deve ser 0V );

2) Verifique os componentes D607, C666 e R669;

3) Verifique o pino 16 do micro IC101 TC5845 ( deve estar até 1,2V ).

# PROT LOW

1) Verifique o ABL, pino 10 do FLY-BACK;

2) Verifique os componentes R619, R621, R622 e C669;

3) Verifique os diodos D605 e D612;

4) Verifique o pino 37 do micro IC101.TC5845

OBSERVAÇÕES :

1) No pino 7 do IC501 a tensão normal é de 0V;

2) O pino 16 do micro IC101 tem a função de identificar quando ocorre elevação na tensão de alimentação do filamento do tubo, e/ou quando ocorre um excesso de corrente no Yoke vertical.

Até 1,3V esta normal

Acima de 1,2V a proteção está acionada ( TV vai para STAND-BY )

3) O pino 37 do micro IC101 tem a função de identificar quando há curto, no estágio horizontal, acionando a proteção ( TV vai para STAND-BY ).

Acima de 1V esta em condição normal;

Abaixo de 1V a proteção está acionada ( TV vai para STAND-BY ).

4) Se o +B 115V estiver muito baixo ou zerado, verificar se há curto no circuito horizontal (FBT, YOKE, H-OUT e adjacências), bem como na linha de 180V que vai para o TRC, ou então:

Desconectar os pino 4 e 6 do trafo da fonte T701 e L702;

Conectar entre o catodo do D709 e o terra do chassi um resistor de fio de 560R/20W. Medir a tensão no catodo do D709, se a tensão estiver OK, (115V) verificar se há curto no horizontal, se estiver sem tensão ou a tensão estiver muito baixa, o defeito pode estar na fonte.

5) Caso o FET QX701, esteja em curto, antes de substituí-lo, verifique na PCI, com o FET retirado, se os terminais G, D e S não estão em curto entre si, ( não visualize, use multímetro ).

6) Existindo o curto, elimine-o antes de colocar o novo FET.

7) O mesmo se aplica ao IC701 ( TDA 8380 )

2.º ) TV NÃO OSCILA

+B 115V OK

Pino 36 do IC201 (TDA 8361), 8,2V OK

1) Verificar +115V no R616 e no coletor do Q601 ( pré horizontal);

2) Verificar se existe freqüência horizontal no pino 37 do IC 501;

3) Verifique se existe tenção Vcc no pino 10 do IC201 (8V);

4) Verificar se existe tensão de 12V no catodo de D711;

5) Verificar freqüência horizontal na base do transistor de saída horizontal Q602

6) Verificar pino 1 do FlyBack ( +115V );

7) Checar cristal X803, C602 e C601;

8) Checar R838 e R 601;

OBSERVAÇÕES :

A verificação da oscilação do FLY-BACK pode ser feita com o auxilio de uma lâmpada NEON tipo NE-2 ou similar, fixada em uma haste plástica.

Ao se tocar o corpo do FLY-BACK com a haste, a lâmpada acenderá se o FBT estiver oscilando, mesmo que os terminais da lâmpada estejam desligados.

Se a lâmpada piscar, significa que a oscilação está intermitente.

Se a lâmpada acender e apagar, significa que a oscilação existiu, mas foi interrompida.

3.º ) TELA ESCURA

1) Verificar se o filamento do tubo esta aceso;

2) Verificar se existe MAT;

3) Ir abrindo levemente o SCREEN;

4) Se o vertical estiver fechado, veja o item Vertical Fechado;

5) Se a tela continuar escura, checar linha do SCREEN na placa do TRC, soquete e pino do tubo;

6) Medir o SCREEN com multímetro analógico ( 500V ), TV em bom estado, ao medir o screen com multímetro, a tela escurece (isto é normal);

7) Se a tela ficar branca com linhas de retraço, continue as verificações descritas abaixo;

8) Certifique-se de que o controle de contraste e/ou brilho não esteja no mínimo;

9) Verifique Vcc no pino 10 do IC 201 ( TDA 8361 );

10) Verifique Vcc no pino 1 e 9 do IC 801 ( TDA 4662 );

11) Verifique Sand Castle do FlyBack pino 6 para os pinos 38 do IC 201 e 5 do IC 801;

12) Verifique a atuação de brilho do micro IC101 pino 7 para pino 17 do IC201;

13) Verifique o contraste do pino 2 do IC101 para pino 25 do IC201;

14) Verifique as tensões e sinais dos pinos 11, 12, 14 e 16 do IC 801 para os pinos 28, 29, 30 e 31 do IC 201;

15) Verifique o sinal do pino 7 do IC 201 para o pino 13 do IC 201;

16) Verifique as tensões e sinais do RGB out. do IC 201 para as bases dos transistores da placa do TRC ( pinos 18, 19 e 20 do IC 201 );

17) Verifique as tensões nos coletores dos transistores de RGB Q851, Q852 e Q853;

18) Verifique as tensões nos cátodos do tubo, elas devem estar entre 100 e 140V. Se estiver próximo de 180V, com certeza os transistores estarão cortados.

19) Teste o TUBO.

4.º ) NÃO TEM OSD ( TEXTO NA TELA )

1) Verifique se existe sinal H SYN que sai do pino 6 do FlyBack para o pino 26 do micro IC101 H SYNC;

2) Verifique se existe sinal V SYNC que sai do pino 6 do FlyBack para o pino 27 do micro IC101;

3) Verifique o sinal PWM que sai dos pinos 22, 23, 24 e 25 do micro IC101 para os pinos 21, 22, 23 e 24 do IC201 ( Deve-se pressionar a tecla no painel do televisor e medir o PWM com o osciloscópio em 5mS.);

4) Verificar com o S os pinos 28 e 29 do micro IC101;osciloscópio em 20

5) O pino 25 do micro com problemas deixa os caracteres pretos.

5.º ) VERTICAL FECHADO

1) Verifique Vcc no pino 10 do IC201;

2) Verifique Vcc nos pinos 9 e 10 do IC501;

3) Verifique tensão e sinal que saem do pino 43 do IC201 para os pinos 1 e 3 do IC501;

4) Verifique o pino 5 do IC501, out. vertical, que vai para o YOKE;

5) Verificar o trimpot P508;

6) Os resistores R507 e R506 são críticos, quando substituí-los, use o mesmo valor.

7) Os resistores r507 para a TV 14 e 20 são de 2R2 e o R506 para TV 14 é de 2R2 e TV 20 é de 3R3.

6.º ) SEM COR ( EM PAL-M )

Certifique-se que :

- A geração do sinal da emissora ou do gerador de barras, esteja em cores PAL-M;

- O controle de cor não esteja no mínimo;

- Os fios do YOKE não estejam próximos do cristal.

1) Verificar a interligação do pino 5 do micro IC101 (cor) para o pino 26 do IC201;

2) Verificar o sinal no pino 10 do IC101;

3) Verificar a interligação entre pinos 15 do micro IC101 para pino 4 do IC201;

4) Verificar o pulso que sai do FBT T701 pino 6 que vai para o pino 5 do IC801 e pino 38 do IC201;

5) Verificar os sinais que saem dos pinos 30 e 31 do IC201 e vão para os pinos 14 e 16 do IC801;

6) Verificar os sinais que saem dos pinos 11 e 12 do IC801 e vão para os pinos 28 e 29 do IC201;

7) Checar os componentes :

Q109, Q110, C813, C226, C227, C811, X803. Um erro na montagem nestes componentes, pode deixar a imagem sem cor.

OBSERVAÇÕES :

1) No pino 15 do IC101 trabalha com as seguintes tensões:

Com emissora 5,2V (H);

Sem emissora 0 (L);

Mudança de sistema 7V.

2) O pino 13 (NTSC) fica em nível alto e chaveia o cristal X801 (NTSC) para o pino 34 do IC201 (TDA 8361), controle de cor, está com tensão.

3) Internamente no TDA8361, o oscilador não consegue sincronizar o BURST, acionando o KILLER, pois a emissora está transmitindo em PAL-M e o cristal conectado ao pino 34 é NTSC (viaQ109), então a tensão do pino 26 é abaixada, mantendo a imagem em preto e branco, evitando a cintilação das cores.

4) A queda da tensão do pino 26 do IC201 ocorre também no pino 10 do micro (IC101), que com esta informação, zera o pino 13 (NTSC) e deixa o pino 11 (PAL-M) em nível alto e chaveia o cristal X803 (PAL-M) para o pino 34 do IC201 (TDA8361) .

5) Internamente no TDA8361, o oscilador consegue agora sincronizar o BURST, pois a emissora está transmitindo em PAL-M e o cristal conectado ao pino 34 é PAL-M (via Q110), então a tensão do pino 26 é mantida e a imagem aparece em cores.

7.º ) TELA COM CHUVISCO

1) Verifique Vcc no pino 7 do Varicap (+9V);

2) Verifique Vcc no pino 11 do Varicap (+5V)

3) Verifique Vcc no pino 8 do IC102 (+5V);

4) Verifique se a tensão varia de 33V no pino VT do Varicap (pino 10);

5) Verifique a tensão no catodo do zener IC104;

6) Verifique os sinais entre a memória IC102 , micro IC101 e Varicap, CLOCK pino 41 do micro, 6 da memória e 13 do Varicap, DATA pino 40 do micro, 5 da memória e 14 do Varicap, ENEBLE pino 38 do micro e 15 do Varicap;

7) Verificar o AGC, se estiver com 0V, verificar os componentes nesta linha;

8) Verificar o sinal de IF que sai do Varicap e entra no SAW;

9) Verificar se o sinal de IF chega até os pinos 45 e 46 do IC201;

10) Verificar se o sinal de IF sai de pino 7 do IC201;

11) Verificar se o sinal de IF chega ao pino 23 do IC201;

12) Verificar a conexão de antena;

13) Verificar a conecção entre pino 4 do IC201 e pino 15 do IC101;

OBSERVAÇÕES :

1) Chaveando a TV para AV e utilizando a entrada de AV IN, você terá mais informações para conclusão do defeito;

2) As tensão entre os pinos 4 do IC201 e 15 do IC101 são :

Com transmissão = 5,2v

Sem transmissão = 0V

3) o pino 2 do Varicap não está conectado, mas é usado para medirmos a tensão de sintonia (VT), que varia de 0 a 33V, dependendo do canal escolhido.

8.º ) FALTA UMA COR ( EX. AZUL )

1) Verifique se existe sinal entre os pinos 31 do IC201 e pino 14 do IC801;

2) Verifique se existe sinal entre os pinos 28 do IC201 e pino 11 do IC801;

3) Verifique se a tensão e o sinal do pino 18 do IC201 está normal;

4) Verifique se a tensão e sinal na base do Q853;

5) Verifique se a tensão e sinal no coletor do Q853;

6) Verifique a tensão nos catodo do tubo;

7) Verifique o TUBO

Para defeito no verde e vermelho, siga os mesmos passos dentro das respectivas linhas.

9.º ) SEM ÁUDIO

certifique-se que o volume não esteja no mínimo; e que o MUTE não esteja acionado.

1) Teste os Auto Falantes;

2) Verifique se existe sinal de áudio no pino 6 e 8 do IC301 através de um pesquisador de áudio;

3) Verifique o Vcc no pino 2 do IC301;

4) Verifique se chega sinal de áudio no pino 3 do IC301, através de um pesquisador de áudio;

5) Também injete sinal com um injetor de sinal no pino 3 do IC301, para saber se o amplificador está funcionando;

6) Verifique o sinal de áudio no pino 50 do IC501;

7) Verifique o filtro CF201;

8) Verifique se existe sinal no pino 7 do IC201;

9) Injete sinal no pino 5 do IC201;

10) Verifique o pino de volume (pino 6 IC101) que sai do micro para o IC301 (pino 5);

11) Verifique as micro chaves de volume que atuam nos pinos 17, 18 e 19 do micro IC101;

12) Injete sinal na base do Q301;

13) Injete sinal antes do capacitor C327;

14) Defeitos no transmissor sem fio: Verifique o Vcc nos pinos 15 e 10 do IC302;

15) Verifique se chega sinal de áudio nos pinos 1 e 18 do IC302;

16) Verifique se sai sinal de áudio no pino 7 do IC302.

OBSERVAÇÕES :

1) Os 2 alto falantes estão em série, se um deles apresentar defeito, não haverá som;

2) Verifique se o MUTE não esteja acionado;

3) Chaveando a TV para A/V e utilizando esta entrada, você terá mais informações para a conclusão do defeito.

10.º ) TELA BRANCA COM LINHAS DE RETRAÇO

1) Verifique se o potenciômetro de Screen não esteja muito aberto, pois neste caso o defeito a ser analisado é referente a tela escura.

2) Verificar os 180V que entra na placa do TRC na bobina L851;

3) Verificar se chega 180V nos resistores que alimentam os transistores RGB;

4) Verifique os capacitor C855.

OBSERVAÇÕES :

Este aparelho não tem trimpots de ajuste de vertical, RGB, horizontal. Estes ajustes são feitos através do Modo Serviço ou Modo Fabrica , os ajustes são eletrônicos. Para se entrar no modo serviço deve-se :

1. Coloque a TV no canal 3;

2. Conecte um gerador de barras na entrada de antena;

3. Desligue a TV na tecla liga;

4. Retire o cabo A/C da tomada;

5. Pressione a tecla liga, e a mantenha pressionada;

6. Plug o cabo A/C da TV na tomada;

7. Espere a TV ligar e solte a tecla liga; ( neste ponto a TV já estará no modo serviço )

8. Selecione o numero no controle remoto, referente ao ajuste a ser feito:

0 = HUE ( tint )

1 = HSH ( centralização horizontal )

2 = VS ( linearidade vertical )

3 = VA ( altura vertical )

4 = SC ( correção S )

5 = VSH ( centralização vertical )

6 = R

7 = G

8 = B

100 = adj. FI ( ajuste de FI );

9. E através das teclas canal up / down ajuste os dados até obter o resultado esperado;

10. Para finalizar e memorizar os ajustes, pressione a tecla sair no controle remoto e desligue a TV através da tecla liga no controle remoto.

# Alguns defeitos

colabore mande sua dica p/  mailto:eletronica@pop.com.br?subject=dicas

C1453/2053 Dicas de defeitos: Não funciona, desliga proteção I. Solução: trocar C666, que está em curto. Risco vertical = Horizontal fechado: Solução: trocar R618 e C618. Sem Cor: defeito de fábrica. Solução: substituir C811 e 813 de 103 pôr 18pF

C 1453/2053 - Defeito: Excesso de altura: R911. Defeito: TV não funciona: IC 104 em curto. Defeito: Não funciona: C 616 - Defeito: Sem vídeo: D 601c / fuga- Defeito: listras verticais: R 512.Defeito: Desliga proteção low - D611 c/ fuga (apresenta zumbido) Defeito: Não funciona: IC 501 em curto. Defeito: TV não funciona: VARICAP.*

*Não é só a tv Sharp, mas todas que são com controle remoto. O varicap utiliza a tensão de 5V, que é a mesma tensão de alimentação do processador. Se o varicap estiver matando esta tensão a TV não ligará. Geralmente é o CI do pLL que apresenta defeito, provocando a queda da tensão de 5V.

Modelo: C-2015 Defeito: Vertical fechado sem som shock L-605 aberto. Passo Para detectar o defeito: Foi pura intuição bastou medir em escala de RX1 e ver que ela estava aberta.

Modelo: C-2041B Defeito: Fonte com 40 Volts Trocar o capacitor C-1022 de 100nF(.1µF). Passo Para detectar o defeito: Foi pura intuição bastou medir em escala de RX1 e ver que ele estava em curto.

Modelo: TVC-2013 Defeito: Apagada sem alta tensão. Q-701 C144 abeto. Passo Para detectar o defeito: Foi pura intuição bastou medir os pinos do CI IC-201 TDA -8360 e ver que a tensão do pino 36 era de 0 Volts. Já no pino 10 do IC-101 a tensão aprecia Quando ligava e desligava pelo botão ON OFF, O Q-701 Controla o Q - 703 que controla o Q - 702 que é o liga desliga, no meu caso era o Q - 701 aberto.

Modelo: TVC-1484 A VHF/UHF Defeito: Sem cor (Cor Vai e Volta) Capacitor de Cerâmica de 10K C-821 em curto. Passo Para detectar o defeito: Foi pura intuição bastou medir os pinos do CI IC-901 e ver que a tensão do pino 9 era de 0 Volts, bastou retirar o capacitor do pino 10 e Trocar, a cor voltou.

Modelo: C - 2199-B Defeito: apagada, sem alta tensão. C-731 330µF X 25 Volts em curto. Passo Para detectar o defeito: Não foi difícil foi só verificar a tensão no +B de 12 Volts em cima do capacitor C-731 e ver que a tensão era de 10 Volts e no coletor do transistor driver horizontal e ver que estava baixa com apenas 45 Volts.

Modelo: C -1467B Defeito: apagada acende e muda de canais e fica piscando os Dígitos na tela Defeito C-1040 de 82 Pf. Passo Para detectar o defeito: Foi trocado o Cristal e não resolveu , foi consertado por pura intuição .

Modelo: C - 1491B Defeito: Fonte com tensão alta Defeito Trocar R-706 de 10 Aberta Passo Para detectar o defeito: O diodo Zener e o Transistor de saída horizontal estava em curto. Foi feito uma vistoria no circuito e verificou-se a resistência aberta.

Modelo: C -2041 Defeito: vertical fechado. Trocado a resistência de 1 R-521 estava aberta e Circuito integrado IC-501 em curto. Passo Para detectar o defeito: Percebeu-se que não tinha tensão de +B na alimentação do Circuito Integrado IC-501 LA -7837.A resistência que vem do Flayback para o diodo retificador estava aberta. O CI estava em curto, Provocado pelo Capacitor C-505 de 100µF X35V que ficava com pouca capacidade após esquentar.

Modelo: 20R11 Defeito: Não liga mas o defeito é no processador pois a fonte está normal Chock de 2,2µH L-1001 e diodo Zener de 22 Volts ZD-660. Passo Para detectar o defeito: Foi desligado o pino 41 do IC - 1001 e acrescentado uma resistência de 10K ohms do coletor de Q-1003 ao +B pino 42 e acendeu. Então conclui-se que o defeito era estes componentes.

Modelo: 20RS07 Defeito: Apaga após alguns instantes. R-664 de I mega aberta. Passo Para detectar o defeito: Quando ligada ela estava perfeita de som e imagem. Foi verificado a Fonte mesmo apagada a tensão de 115 Volts estava normal, Foi verificado que ao desligar pelo botão de ON-OFF a tensão do pino 42 do CI- LA7685 era de (7,8) Volts caia para (0) Volts e ao ligar ela restabelecia a mesma. Ao se desligar o componente diodo D-658 ela ficava normal então o defeito estava na proteção foi só testar os componentes do ABL e ver que a Resistência de 1 mega estava aberta.

Modelo: C -2025 Defeito: Fonte não arma: Trocado a resistência de 100K R-704 estava aberta. Passo Para detectar o defeito: Percebeu-se que na base de Q-701 2SC2365 a tensão era muito baixa.

Modelo: C 2025A Defeito: Imagem Balança quando a cena é Muito viva ou quando troca de Câmera Resistência de 22K (R-733) aberta. Passo Para detectar o defeito: Foi verificado a Tensão da fonte no coletor de Q-701 estava em 140Volts Verificou-se o SCR D-712, D-713, Q-705 e Todas as resistências neste circuito Vide fig. 1. Defeito constatado resistência de 22K ohms (R-733) aberta.

Modelo: C 2082B Defeito: Fonte baixa com 80 Volts Imagem normal Capacitor C-719 aberto Passo Para detectar o defeito: Bastou verificar se tinha ruído no +B da fonte com um multiteste em escala de AC com um capacitor de 100K isolando a tensão DC e ver que tinha ruído , foi só trocar o capacitor C-719 de 270µF × 160 Volts.

Modelo: C 2026H Defeito: apagada Diodo Zener ZD-708 de 130 Volts em curto Passo Para detectar o defeito: Não foi constatado nada ruim antes de ligar o aparelho troque o capacitar C-712 da fonte mesmo que ele esteja bom .

Modelo: C -1632B Defeito: Ruído no Vídeo do centro da tela para cima: Trocado o Capacitor eletrolítico 220µF × 63 Volts C-507 Passo Para detectar o defeito: Percebeu-se que o ruído era do tipo linearidade, então foi fácil. Bastou testar os capacitores eletrolítico do vertical.

Modelo: TC - 14T51 Defeito: só pega o canal 2. IC-1002 24C02 Memória. Passo Para detectar o defeito: Foi verificado que se fizer a sintonia ela pegava todos os canais mas se fosse mudar do canal 13 para o canal 2 ao chegar ao canal 2 ela apagava todos os outros canais . Teria que fazer tudo de novo.

Modelo: C - 2188 Defeito: o contraste não atua. R-430 de 680K aberta. Passo Para detectar o defeito: Foi verificado que a tensão no ABL estava muito negativa.

Modelo: TC - 20T51 Defeito: sintonia não atua. Q-206 Passo Para detectar o defeito: Foi verificado a tensão de 33Volts, ela só variava de 20 até 28 Volts foi só trocar o Q-206 estava com fuga de corrente entre coletor e emissor.

Modelo: TC - 20T51 Defeito: sintonia não atua. Q-206 Passo Para detectar o defeito: Foi verificado a tensão de 33Volts, ela só variava de 20 até 28 Volts foi só trocar o Q-206 estava com fuga de corrente entre coletor e emissor.

Modelo: TC - 1430A Defeito: vertical enrolado em cima e em baixo. C-517 de 470µFX16Volts aberto. e Chock L-605 aberto. Passo Para detectar o defeito: Foi verificado que a tela não acendia e o led estava apagado.

Modelo: TC - 2899A Defeito: apaga após 5 a 10 Minutos de funcionamento. C-226 de 10K cerâmica em curto. Passo Para detectar o defeito: Foi encontrado por pura intuição.

Modelo: C - 1491B Defeito: tela acende com bastante chuvisco não pega cana. Solda fria no circuito (nem sempre e este defeito ) Passo Para detectar o defeito: Foi verificado a tensão no transistor Q-204 tinha 32 Volts no pino 1 do plug (P) e no pino 5 da placa de memória então fio só dar uma olhada no circuito impresso e ver que estava sem solda no pino 2 do plug (N).

Modelo C-20ST58 Defeito: Sem imagem com a tela apagada e apitando . Foi trocado o Transistor Q-602 C2482, aparente bom mais o defeito era ele.

Modelo: C - 1404A Defeito: apagada mas o filamento do tubo acende não tem som . trilha do circuito impresso esta partida devido ao calor, entre o pino do D-602 e o pino do C-630. Passo Para detectar o defeito: Foi aumentada a tensão da grade screen do tubo (através do potenciômetro de screen no (FlayBack) verificou-se que o vertical esta parado (digo pifado). Verificado o +B no Coletor do Transistor Q-603 não tinha tensão, mais tinha tensão no cátodo do diodo D-602 testou-se as trilha do circuito impresso que estava partida entre o pino do D-602 e o pino do C-630. devido ao calor.

Modelo: C 20R12 Defeito : Tela azul quando se pede para fazer sintonia passa por cima do canal se tocar no botão de volume até a informação na tela ficar verde, no momento que a sintonia passa pelo canal ela para e a imagem parece que esta com o A.G.C. saturado e sem sincronismo. Bobina do AFT com o Capacitor interno danificado Passo Para detectar o defeito: Foi soldado um trimmer Tipo DAU de 3 a 30 pf sobre a bobina de AFT (T-204) e ajustado o trimmer com a televisão na posição sintonia parada no ponto em que a imagem estava quase entrando, foi feito o ajuste e a TV ficou boa. Foi retirado a bobina e destruído o capacitor de cerâmica tubular que estava dentro da bobina , e colocado a bobina no lugar de novo sem o capacitor e repostos o trimmer e ajustado novamente ate a imagem ficar boa então foi retirado o trimmer e verificado o valor em pf no Capacimetro no caso o valor era de 13 pf colocou-se um capacitor de 15pf por baixo do Chassis sobre os terminais da bobina e feito um retoque no ferrite da bobina. No caso este defeito era provocado pelo capacitor interno que estava danificado pela corrosão.

Modelo: C 2035B Defeito: E o mesmo defeito da anterior só que esta não e processada automática, fica mais fácil de perceber que o defeito é de AFT. Esta TV também estava com o som baixo. Bobina do AFT descalibrada e também a bobina Discriminadora de som devido a corrosão no Capacitor interno. Passo Para detectar o defeito: Foi só virar a chave de sintonia e fazer sintonia que ela ficou boa quando virou-se a chave ela saia de sintonia novamente então o defeito e a bobina de AFT T-201A . Deu-se um retoque no núcleo de ferrite e ela ficou boa, Já o som foi só retocar o núcleo da bobina de som T-301 e ficou boa. No caso se deve colocar uma bobina nova pois o capacitor de cerâmica interno já esta com alguma alteração devido a corrosão.

Modelo: C -1453 Defeito: Tela azul com linhas de retorno, ou Vermelha, ou Verde. Azul Q-853 C2229 R-866 de 18K , Vermelho Q-851 R-868,Verde Q-852 R-860 Passo Para detectar o defeito: Foi verificado que a tensão no coletor de Q-853,ou Q-851, Q-852 estava abaixo de 50 Volts, desligado o soquete do tubo pois Também se o tubo estiver com o cátodo em curto dar o mesmo sintoma, a resistência aberta ou o transistor em curto pode ocorrer o mesmo defeito. Tem aparelho que tem um centelhador do coletor do transistor para a terra, que também dá este defeito.

Modelo: C -1491B Defeito: Com chuvisco sem canais. O pino 2 do plug (N) estava sem solda. Passo Para detectar o defeito: Foi verificado que a tensão no coletor de Q-204 é de 32 Volts e no pino 1 do plug (p) é igual a 32 Volts e também no pino 5 da placa de memória. No nosso caso não precisou muito bastou fazer uma verificação visual no circuito e ver que o pino 2 do plug (N) estava sem solda.

Modelo C-20ST58 Defeito: Sem imagem com a tela apagada e apitando . Foi trocado o Transistor Q-602 C2482, aparente bom mais o defeito era ele.

Modelo C-1453 Defeito apagada. Ao colocar as pontas do multiteste entre base e emissor, na escala de RX1 (Ponta, positiva na base) de Q-707 (2SC 144) se ela acender mudando de canais sozinha enquanto manter as pontas ligadas. O defeito e um sensor de canais em curto, ou o pente de diodo na entrada do micro com um diodo em curto.