## MODO SERVIÇO - SETUP TV AIWA

# AIWA VX-T1470/2170/G142/S205

Desconectar da tomada por mais de 30 minutos ou curto-circuitar o capacitor de "back-up". Colocar o volume no mínimo, pressionar VOL- junto com a tecla 9 no controle. Os botões de 1 a 7 selecionam os modos de ajuste. Com VPL+/- ajusta-se os valores. Para encerrar digite 8.

### MODO SERVIÇO - SETUP TV AIWA

# TV-AR295

Pressionar a chave SW702 na placa. Com as teclas CANAL +/-  selecione os parametros. Com as teclas VOL +/- faz-se os ajustes. Para encerra pressiona-se OSD/OUT no controle remoto.

### Philips - Modelos :21GX1666/68

Quando o Aparelho estiver sem a função [INSTALAR], ou seja, INOPERANTE, no painél frontal, é porque a mesma perdeu o código de acesso por algum motivo, ou queda de energia ou até mesmo durante a manutenção na bancada, fatos comuns de acontecer, e, sem esta função é impossível programar os canais e muitas outras funções importantes de ajustes no aparelho.

Para que a tecla instalar volte a funcionar novamente, siga os passos abaixo:

1º Ligue o Aparelho

2º Desconecte a Antena

3º Coloque no Canal 22 pelo Controle Remoto

4º Aperte Duas Teclas simultaneamente [Volume - e Canal +] somente no Painél Frontal.

Obs: Note que o televisor desligará e Ligará sozinho novamente, em seguida Aperte a tecla INSTALAR novamente, e verá que as funções retornaram às suas origens.

Se no caso destes procedimentos não resolverem, Desligue o Televisor da Tomada, deixe por exatos 30 minutos desligado, após, retome os procedimentos acima que com certeza funcionará.

### MODO SERVIÇO - SETUP TV CCE

#### CCE HPS1402/2004

Aterrar o pino 35 do micro até surgir na tela as opções de ajuste. Para encerrar pressione Stand-By e Menu.