Existem dois modos de serviço =SDM service default mode e SAM service alignment mode

Atenção: Antes de iniciar o conserto verifique se as opções estão corretas

Se a TV não funcionar verifique as vezes que o led pisca. Entrando no modo SDM

SDM = Dá uma situação com ajustes pré defenidos de fabrica

Desprotege a proteção de 5 volts quando acessado curto-circuitando pinos 0224 e 0228 no painel.

Na 29PT554 A curto-circuitar M25XM24.

Inicia o piscar do led para identificação de defeitos.

Mostra as opções de controle e serve para se defenir os bites de cada modelo.

Apresenta os erros ( defeitos ) na tela.

ACESSO AO SDM

Existem 3 modos de acesso:

1 – Através do controle remoto RC7150 Dealer service tool ( DST ) apertando a tecla default.

2 – Pelo controle da televisão a sequencia 062596 menu ( quando a tv estiver funcionando ).

3 – curto-circuitando os pontos 0228 e 0224 no mono painel ( próximo aos pinos 4 e 5 da ( EEPROM ) e ligando em seguida a chave liga desliga. O curto pode ser removido em seguida.

Quando a TV não funciona ou não aceita C/ Remoto. 29PT554 A ( L9- LS ) os pontos são M25 x M24.

SAM = Serve para se fazer os ajustes de sintonia, alinhamento do branco cor e ajustes de geometria e de som.

Existem 4 modos de acesso ao SAM

1 – Pelo DST apertando a tecla ALIGN

2 – Pressionando simultaneamente CANAL – e VOLUME – no teclado local da tv após entrar no modo SDM.

3 – Teclando a sequencia pelo C. remoto da tv 062596 MENU ( e após o OSD sair da tela aperte) OSD do controle remoto.

4 – curto-circuitando os pontos 0225 e 0226 no mono painel e ligando a tv em seguida. O curto deverá ser retirado após alguns segundos.

No modelo 29PT554 A os pontos são M28 X M29

Ao entrar no modo de serviço , na tela aparecerá o modo correspondente indicado no centro da tela.

Como sair do modo SDM ou SAM.

Aperte a tecla exit do DST ou standby do controle remoto.

# Text boxes

# Acesso ao modo de serviço do chassis L9-SS

14PT314 / 14PT414 A / 20PT324 A / 20PT524 A / 21PT534 A /  29PT554 A