Toshiba

Modo de serviço

Chassis U9 e U13 / U14

E Lista de Defeitos

# Modo de serviço tv Toshiba 2087 ou tv Semp 2084 Semp 14A82 CH U13

1) Com o televisor ligado, pressione a tecla MUTE no CONTROLE REMOTO, até surgir MUTE na tela do TV.

2) Solte a tecla MUTE e pressione a mesma tecla novamente.

3) Pressione ao mesmo tempo VOL + e VOL -

- Para sair do modo de serviço, desligue e ligue o televisor novamente

# Alguns defeitos

colabore mande sua dica p/  mailto:eletronica@pop.com.br?subject=dicas

TV 2084 H AV CH. U13 / Defeito – Volume não sobe mais que 23 e Menu travado só no relógio.

Causa = CI de Memória.

Para eliminar a função de tela azul no modelo TS-209 CR basta dar um curto na resistência RA72 para o terra do chassis ai da pra ver se tem vídeo ou não.

## TV Toshiba TS-218ST

Defeito: Imagem serrilhada ao ligar

Solução: Trocar C408 de 10mF/16V no circuito Start horizontal, pino 40 de IC501 TA8659N

TV SEMP TV2080 Tela avermelhada sem contraste Defeito muito comum e não muito fácil de ser encontrado, C511 10K/50V

MODELO: TV-1449(A/A/V)(S/CR) 1470 2070E/2055M/1455M Defeito: imagem fraca sem contraste com cor avermelhada e fraca. C-511 de 10k × 50 Volts. Cerâmica. Método para localizar o defeito: Foi pura intuição, bastou trocar este capacitor.

MODELO: TS 145 VS Defeito: imagem serrilhando fonte apitando. T 803 com o primário aberto. Método para localizar o defeito: Estava suspeito, ao medir a continuidade com ele no local parecia que estava bom , mais tem que retirar do circuito para medir.

MODELO: TS 207 VS Defeito: Barra de informação desce e vertical encolhe um pouco. Trocar o capacitor de 10K CM.05 do pino 18 do CI TA8669N. Método para localizar o defeito: Estava suspeito, ao medir a continuidade com ele no local parecia que estava bom , mais tem que retirar do circuito para medir. Verificou-se que estava em curto.

UNI-II-TS147-TS167-TS207-VS/CR Defeito: Apagada sem alta tensão Transistor Q 811- 2SC2120Y Método para localizar o defeito: Estava suspeito, ao medir a continuidade com ele no local parecia que estava bom , mais tem que retirar do circuito para medir. Verificou-se que estava com fuga. Pode por no lugar um BC337.

UNI-II-TS147-TS167-TS207-VS/CR Defeito: Fonte de +B com 9Volts R 100 W R-812 aberta. Método para localizar o defeito: Foi por intuição bastou medir e ver que estava aberta.

UNI-II-TVC-161-TVC-164-TVC-201-TVC-204 Defeito: Fonte Baixa Foi trocado o transistor Q-803 BF-422.Método para localizar o defeito: Estava suspeito, ao medir a continuidade com ele no local parecia que estava bom , mais tem que retirar do circuito para medir. Verificou-se que estava com fuga.

MODELO: TS 145 VS Defeito: imagem enrolada em cima e em baixo do quadro C-315 de 470µ × 10 Volts. Método para localizar o defeito: Foi pura intuição, bastou trocar este capacitor.

MODELO: TS 207 VS Defeito: Ao ligar ela dar muito estalos, imagem serrilha Ver Item cuidado quando uma TV está dando estalos.

Modelo: TS 209 CR Defeito: Vertical sem linearidade, tela aberta do meio para cima Foi trocado o Capacitor eletrolítico 2,2µF × 63 Volts C-303 (fica ao lado do circuito integrado oscilador Horizontal) Passo Para detectar o defeito: Foi só dar uma olhada e verificar que o capacitor estava vazando.

Modelo: TS 209 CR Defeito: Vertical trepida e fecha após varias horas de funcionamento normal Foi trocado o Capacitor cerâmica de 10Kpf C-304 (fica ao lado do circuito integrado oscilador Horizontal) Passo Para detectar o defeito: Foi por intuição bastou medir em escala de 100MegaW e ver que ele estava em curto.

Modelo: TV 2080E Defeito: Apaga após 3 horas de funcionamento Antena com sinal fraco, com chuvisco Passo Para detectar o defeito: Foi só por uma boa antena .

Modelo TVC 205 Defeito vertical enrolado na parte superior da tela. Foi trocado a resistência R-330 de 1,2K 3watts (1k2).

Modelo TV-1480E Defeito: Ao Trocar o flayback ela não acender e tiver +B no transistor saída horizontal trocar R-826 de 0,56 Ohms 1 Watts.

TV Semp - 207CR – Defeito: Vertical disparado  O responsável era o R 563 (22k)alterado, fica próximo à L 551(blindada

Semp TS 206VS Defeito: Imagem c/ chuviscos: Causa: RA 14 (33k) alterado